Art.no: K046727 rev. D

Approv.

RADIO 869MHz

Установка и программирование

RUS	3

GE	11

FR	20

NL	29

ES	38

SE	47

FI	56

RADIO 869MHz Inst-progr man Multi.indd

2011-03-15/KHm

Система 869Mhz – общие сведения

Преимущества программы Radio 869MHz:

- Новый эргономичный дизайн – высокое качество

- Легкая установка– легкое программирование

- Защищенная передача данных

- Каждый передатчик поставляется с уникальным кодом

- Приемник может управлять 100 уникальными кодами (AGM: 500 уникальных кодов)

- Приемник программируется с помощью ручного передатчика

- Возможна работа с дверями, количеством до 999

- Повышенная надежность

Передатчик

Кнопка быстрого вызова (869-999)

Кнопки * и # используются для программирования кнопки быстрого вызова (1 выбор на кнопку) для определенной двери.

Если вы удерживаете кнопку * или #, когда число отображается на дисплее более трех секунд (дисплей мигает), это сохраняет число, как кнопку быстрого вызова.

Замена батареи

Для доступа к батарее передатчик должен быть разобран.

Обратите внимание, что на передатчиках с батареями таблеточного типа, символ «плюс» должен быть напротив символа «плюс», отмеченного на держателе батареи.

Батарея

Разряженную батарею можно определить по постоянно горящему, а не мигающему светодиоду при передаче!

Тип передатчика ”Robust LIGHT”: Красный индикатор = необходимо заменить батарею.

Задержка отключения передающего канала

На передатчиках 869-3 / 869-5 задержка составляет ~25 секунд.

На передатчиках 869-999 задержка составляет ~35 секунд.

На других передатчиках задержка отключения передающего канала отсутствует.

Передатчики в программе 869MHz

Разм.: 83 x 52 x 19 мм

Передатчик  Robust LIGHT 869-1 с функциональными кнопками Вверх- Стоп- Вниз. Для 1 двери.

Индикатор мигает при передаче.

Две батареи  AAA. Зеленый индикатор – батарея в порядке. IP 67.

Передатчик  Robust LIGHT 869-O1

с монофункциональной кнопкой. Для 1 двери.

Индикатор мигает при передаче.

Две батареи  AAA. Зеленый индикатор – батарея в порядке. IP 67.

Разм.: 65 x 40 x 10 мм

Мини передатчик 869-O1 с монофункциональной кнопкой. Для 1 двери.

Одна батарея AAA. IP 65.

Функциональные кнопки

Передатчик Robust LIGHT 869-5 с функциональными кнопками Вверх- Стоп- Вниз. Для 5 дверей.

Индикатор мигает при передаче.

Две батареи  AAA. Зеленый индикатор – батарея в порядке. IP 67.

Передатчик Robust LIGHT 869-O8

с монофункциональной кнопками. Для 8 дверей.

Индикатор мигает при передаче.

Две батареи  AAA. Зеленый индикатор – батарея в порядке. IP 67.

Мини передатчик 869-O3 с монофункциональной кнопкой. Для 3 дверей.

Одна батарея AAA. IP 65.

Кнопки номера двери

Разм.: 143 x 62 x 38 мм

Передатчик 869-999

с функциональными кнопками Вверх- Стоп- Вниз. До 999 дверей

Одна батарея AAA. IP 65.

Передатчик 869-O15 с монофункциональными кнопками. Для 15 дверей.

Одна батарея AAA. IP 65.

Приемники в программе 869MHz

DIN Приемник 869

Частота:	869 MHz

Рабочее напряжение:  12/24V AC/DC Размеры:	86 x 30 x 58 мм

Примечания:	IP 23, для внутренней установки

DIN Приемник 869 используется совместно с однокнопочным передатчиком и/или с передатчиком, имеющим функции Вверх-Стоп-Вниз.

Зеленый индикатор указывает на получение сигнала

Кнопка для функции самообучения (A)

Красный индикатор

указывает на статус

программирования

Желтый индикатор указывает на питающее напряжение

WR Приемник 869

Частота:	869 MHz

Рабочее напряжение:  12/24V AC/DC Размеры:	120 x 103 x 44 мм

Примечания:	IP 65, для наружной установки

WR Приемник 869 используется совместно с однокнопочным передатчиком и/или с передатчиком, имеющим функции Вверх-Стоп-Вниз.

Желтый индикатор 
указывает на 
питающее напряжение

Кнопка для функции самообучения (A)

Зеленый индикатор указывает на получение сигнала

Красный индикатор (x3) указывает на статус

программирования

(WR 869 / AGM WR 869)

продолжение...Приемники в программе 869MHz

AGM WR Приемник 869

Частота:	869 MHz

Рабочее напряжение:  12/24V AC/DC

Размеры:	120 x 103 x 44 мм

Примечания:	IP 65, для наружной установки

AGM WR Приемник 869 используется совместно с однокнопочным передатчиком и/или с передатчиком, имеющим функции Вверх-Стоп-Вниз.

Программирование Приемника AGM WR

Приемник может быть запрограммирован на прием сигнала от 500 различных передатчиков, где каждый передатчик имеет свой уникальный идентификационный код. Рекомендуется записать серийные номера передатчиков, которые были запрограммированы в приемнике, а также на какой позиции они были запрограммированы. Также, желательно записать, какой пользователь и к какому передатчику имеет доступ.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ID-КОДОВ

-   Если в течение 15 секунд ни одна кнопка не будет нажата, приемник  
вернется в режим ожидания.

3.    Снова нажмите кнопку Erase.

  - Приемник подтвердит, что код был удален, троекратным миганием  
светодиода Erase.

Удаление ID-кода передатчика не имея информации о сохраненной позиции

- Нажмите кнопку Erase, чтобы войти в режим удаления.

-   Индикатор Erase начнет мигать.

- Снова нажмите кнопку Erase.

- Индикатор  LED загорится.

Примечание! Следующий этап должен быть выполнен в 
течении 6 секунд.

- Нажмите кнопку на передатчике, чтобы удалить код.

- Приемник подтвердит, что код был удален, указав позицию и троекратно мигнув  светодиодом Erase.

Примечание! Если код передатчика  не был найден в приемнике (т.е. не был запрограммирован), индикаторы Learn и Erase будут мигать поочередно.

Удаление ID-кодов всех передатчиков

- Нажмите одновременно кнопки Learn и Erase и удерживайте их нажатыми в течении 4 секунд.

  - Индикаторы Erase и Learn загорятся.

- Индикаторы Erase и Learn мигнут пять раз, подтверждая, что все коды были удалены.

Если сохраненные коды отсутствуют

Если в приемнике нет сохраненных кодов, то при нажатии кнопки Erase

  - Индикаторы Erase и  Learn будут мигать поочередно..

Программирование ID-кода передатчика в определенной позиции в приемнике

- Нажмите кнопку Learn, чтобы войти в режим обучения.

  - Индикатор Learn начнет мигать.

Выберите позицию, которую вы хотите запрограммировать. 
Пошагово перемещайтесь по всем незапрограммированным позициям  
в приемнике с помощью кнопок Вверх и Вниз.

-	 Если в течение 15 секунд ни одна кнопка не будет нажата, приемник  
вернется в режим ожидания.

- Снова нажмите кнопку Learn.

  - Индикатор Learn загорится.

Примечание! Следующий этап должен быть выполнен в 
течении 6 секунд.

- Нажмите кнопку на передатчике, чтобы сохранить код.

  - Приемник подтвердит, что код был запомнен, троекратным миганием  
светодиода Learn.

Программирование ID-кода передатчика в приемнике на первой 
свободной позиции

- Нажмите кнопку Learn, чтобы войти в режим обучения.

  - Индикатор Learn начнет мигать.

- Снова нажмите кнопку Learn.

  - Приемник переместится в первую свободную позицию 
и загорится светодиод Learn.

- Примечание! Следующий этап должен быть выполнен в 
течении 6 секунд.

- Нажмите кнопку на передатчике, чтобы сохранить код.

  - Приемник подтвердит, что код был запомнен, троекратным миганием  
светодиода Learn.

Когда память заполнена

Если предпринята попытка запомнить новый код, когда память заполнена:

  - Приемник поочередно мигнет индикаторами Learn и Erase.

1.    Чтобы запомнить новый код, вам необходимо удалить из памяти. один или несколько кодов

УДАЛЕНИЕ ID-КОДОВ

Удаление ID-кода передатчика из определенной позиции

- Нажмите кнопку Erase, чтобы войти в режим удаления.

-   Индикатор Erase  начнет мигать.

- Выберите позицию, которую вы хотите удалить. Пошагово перемещайтесь по всем запрограммированным  
в приемнике с помощью кнопок Вверх и Вниз.1 Зеленый индикатор	Индикатор загорается, когда приемник получает радио сигнал.

- Желтый индикатор	 Индикатор загорается, когда на приемник подается корректное   
                                      рабочее напряжение

- BNC	BNC разъем для антенны

- Красный индикатор	Индикатор загорается над активированным реле и показывает 
                                     его статус

- AC/DC подключение	Клемма для подключения питания.

- LCD	ЖК экран для программируемых позиций.

- Красный индикатор	Используется для индикации программирования ID-кодов

- Красный индикатор	Используется для индикации удаления ID-кодов

- Реле	Три отдельных реле. Максимальная нагрузка на реле составляет 8А 
                                    для резистивной нагрузки.

- Подключение реле	Клеммы для реле.

Кнопки	Кнопки на кожухе; Learn, Erase, Up и  Down для использования при программировании.

Важная информация

Необходимо прочитать перед установкой радио оборудования

Чтобы система дистанционного управления работала долго и надежно, необходимо правильно установить приемник и антенну. Правильно установленное оборудование обеспечит лучшую дальность действия и увеличит срок службы системы. Крайне желательно потратить несколько минут на чтение этих инструкций.

Общая информация

Радио работает на частоте 869,85 МГц. Помехи от другого электрического оборудования оказывают меньшее влияние на эту частоту, чем на частоты 40 МГц или 27 МГц.

Радио использует частотную модуляцию (ЧM). Основное преимущество использования ЧМ, а не более распространенной АМ (амплитудная модуляция) состоит в том, что ЧМ гораздо менее подвержена помехам от других источников. Системы радиоуправления, использующие технологию AM, по большому счету, подходят только для передачи кратковременных импульсных функций.

С точки зрения помех, вы должны принимать во внимание крупные объекты. Объекты между передатчиком и приемником, особенно крупные металлические объекты (с учетом бетонной стены с арматурой), могут очень непредсказуемо повлиять на дальность действия. Работа других радиопередатчиков на той же частоте в непосредственной близости также может повлиять на дальность действия.

В связи с этими обстоятельствами, очень трудно дать какие-либо общие правила, кроме того, что если передатчик и приемник находятся в прямом видении друг от друга, то диапазон радиосигналов будет наилучшим.

Стандартная дальность действия передатчика, при условии отсутствия помех, составляет около 50-100 метров.

Установка антенны и приемника

Чтобы система дистанционного управления (радио) работала долго и надежно, необходимо правильно установить приемник и антенну. Расположение приемника определяется типом антенны, которая будет использоваться.

Для достижения оптимального диапазона и производительности используйте нашу дипольную антенну. Даная дипольная антенна оснащена трехметровым коаксиальным кабелем с низкими потерями. Коаксиальный кабель обеспечивает максимальную гибкость в позиционировании и позволяет устанавливать антенну в лучшем положении (высоко и неэкранированно).

Меньшая по размеру штыревая антенна рекомендуется в местах, где большая по размеру дипольная антенна не подходит из-за нехватки места. Штыревая  антенна также является хорошим выбором, если оптимальный диапазон не требуется.

Большим преимуществом штыревой антенны является то, что она не зависит от заземления. Это может быть удобно, когда заземленной поверхности нет, например, при монтаже антенны на крыши транспортных средств, кровли из листового металла и т. д.

Если приемник установлен на стене, антенна должна быть
расположена под углом от стены, как показано на рисунках ниже.

Трехметровый коаксиальный кабель позволяет устанавливать дипольную антенну в высоких и неэкранированных местах. Для достижения максимальной дальности, антенна должна быть установлена вдали от металлических предметов.

Следующие моменты должны быть учтены при установке радио приемника:

* Для лучшего приема и во избежание вандализма, расположите антенну как можно выше над землей.

* Антенна должна быть установлена вдали от любых других антенн или металлических предметов и вдали от любых сильноточных.

* Желательно установить приемник там, где он будет защищен от ветра и непогоды.

DIN-установка

Программирование передатчиков:

Передатчик и приемник кодируются совместно, чтобы код у них был одинаковый.

Программирование выполняется следующим образом:

  - Нажмите самообучающуюся кнопку (A) на приемнике на время, как минимум, 300 мсек., но не дольше  4 секунд.

- Загорится красный индикатор

(режим программирования 6 секунд)

  - Отпустите кнопку.

- Режим программирования, загорится красный индикатор.

(A)

о приемниках, см. стр. 4-5.

  - Нажмите кнопку с необходимым номером двери, которая расположена рядом с опциональной функциональной кнопкой на передатчике.

(прибл. 3 секунды)

(Примечание! Если функция одной двери, то выберите номер двери, если только вверх-стоп-вниз для одной двери, выберите функциональную кнопку)

- Красный индикатор мигнет

Теперь код сохранен

-  Красный индикатор мигнет дважды

Убедитесь, что при нажатии одной из кнопок передатчика реле переключается.

УДАЛЕНИЕ программируемых кодов

      - Удерживайте нажатой самообучающуюся кнопку долее 6 секунд.

(Красный индикатор погаснет)

      - Все запрограммированные коды удалены.

Соединения

Приемник DIN Приемник 869

Приемник WR Приемник 869 AGM WR Приемник 869

Комплект трансформатора

230V - 400V  ==> 24VAC

Поиск и устранение неисправностей

Предполагается, что вы внимательно прочитали руководство по установке этой системы и поняли необходимость правильной установки.

Значения индикаторов для приемника

Зеленый индикатор указывает на получение сигнала приемником

Красный индикатор указывает на функцию самообучения

Желтый индикатор указывает на то, что на приемник  подается правильное напряжение

Сверьтесь с приведенной ниже таблицей, если оборудование не работает должным образом:

|  | Описанная проблема Решение | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник не реагирует на нажатие кнопки на передатчике. | - Приемник не получил программу. - Приемник подключен неправильно. - Неправильное напряжение питания. | - Перепрограммируйте - Проверьте соединения. - Проверьте напряжение питания. |
| 2 | Зеленый светодиод загорается, но реле не переключается. | - Приемник не получил программу. | Перепрограммируйте |
| 3 | Зеленый светодиод в приемнике не горит при передаче. | -Батарея передатчика разряжена. -Передатчик сломан. | - Замените батарею. - Попробуйте другой / новый передатчик. |
| 4 | Зеленый светодиод в приемнике горит при отсутствии передачи. | - Другое радиооборудование передает на той же частоте. | - Установите причину |
| 5 | Светодиод в передатчике не горит при передаче. | -Батарея передатчика разряжена. -Передатчик сломан. | - Замените батарею. - Попробуйте другой / новый передатчик. |
| 6 | Малая дистанция срабатывания действия | -Батарея передатчика в плохом состоянии. -Антенна или антенный кабель повреждены или неправильно установлены. | - Замените батарею. - Проверьте антенну, антенный кабель и правильность установки. |

Если, после ознакомления с таблицей, проблему решить не удалось - обратитесь к своему дилеру.

# Text boxes

Антенна, дипольная 869

вкл. 3 м кабеля.

Штыревая антенна 869

Для непосредственной установки внутри корпуса приемника.